Электротехническая лаборатория

КОМЭН

предлагает провести электроизмерения

- Измерение удельного сопротивления земли.

- Измерение сопротивления заземляющих устройств.

- Замеры сопротивления  изоляций кабелей, обмоток электродвигателей, электропроводок и электрооборудования.

- Проверка устройств защитного отключения.

- Измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль».

- Проверка и испытание коммутационных аппаратов.

- Проверка и испытание трансформаторов тока и напряжения.

- Проверка и испытание  силовых  трансформаторов  напряжения.

- Проверка и испытание разъединителей.

- Проверка и испытание разрядников и ОПНов.

- Все виды испытаний повышенным напряжением.

Результаты работ электролаборатории представляются в виде технического отчета с приложением протоколов испытаний и измерений по формам, установленным  Ростехнадзором.

Зачем это нужно?
Провода (кабели) являются кровеносными сосудами электроустановок, а их работа сильно зависит от состояния изолирующей оболочки. Сопротивление изоляции постоянному току является основным показателем состояния изоляции, а исправные электросети – являются гарантией бесперебой работы Вашего электрооборудования.Согласно гл. 3.6. ПТЭЭП «Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей» измерение сопротивления изоляции электропроводки, в том числе осветительной сети проводят 1 раз в 3 года везде, где есть электрооборудование: жилые дома, магазины, административные здания, офисные помещения, ТРК, коттеджи и т.д. При инспектировании вашего помещения пожарной инспекцией с лица ответственного за электрохозяйство потребуют технический отчет по электроизмерениям (протоколы электроизмерений), если у Вас его нет, пожарный инспектор наложит на Вас штраф и выдаст предписание провести периодические электроизмерения. Но надо понимать, что электроизмерения выполняются не только для того, чтобы предоставить их пожарнику, но и для Вас самих, ведь от состояния электропроводки зависит бесперебойность работы вашего электрооборудования, а также риск возникновения пожара, а это уже угроза жизни людей. Работы по электроизмерениям может проводить только электролаборатория получившая свидетельство о регистрации в «Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». Работа электролаборатории заключается в проверке соответствия параметров электрической сети проекту и установленным нормам, в выявлении пригодности электроустановок и электрооборудования к дальнейшей эксплуатации и предупреждению о возможных последствиях, если обнаруживаются неполадки. Результаты измерений, проведенные электролабораторией, оформляются протоколами, протоколы объединяются в технический отчет, технический отчет хранится у лица ответственного за электрохозяйство. В случае обнаружения неисправностей заказчику выдается дефектная ведомость. Владелец электроустановки должен как можно быстрее устранить все неисправности указанные в дефектной ведомости. Помните, что халатное отношение к состоянию электрохозяйства может обернуться серьезными проблемами. В лучшем случае это выход из строя электрооборудования, что приведет к простою в работе. В худшем - халатное обращение может привести к пожару, потере здоровья и даже жизни.

Когда необходимо проводить электроизмерения?

Проведение комплекса испытаний и электроизмерений в электроустановках входит в число обязательных требований органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Пожарной безопасности и МЧС в случаях:

- окончания всех видов электромонтажных работ при выполнении приёмо-сдаточных испытаний. Составленный по итогам проверки технический отчет является частью пакета документов, необходимого для введения в эксплуатацию смонтированной электроустановки. Работы выполняются в соответствии с регламентом МПОТ, ПТЭЭП, ПУЭ, а их перечень зависит от типа и состава оборудования.

- осуществления периодических испытаний электроустановок в соответствии с действующими требованиями надзорных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Пожарной безопасности и МЧС. Периодичность, с которой должны проводиться испытания определяется нормативными требованиями, условиями эксплуатации установки, а также её характеристиками.

- профилактических испытаний, с целью выявления не соответствующего нормам (ПУЭ, МПОТ, ПТЭЭП) или неисправного электрооборудования. Испытания, которые в этом случае выполняет электроизмерительная лаборатория, направлены на предотвращение вероятности возгорания электрической проводки и прочих аварийных ситуаций.

Периодичность испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей?

Согласно гл. 3.6. ПТЭЭП "Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей" сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок определяет технический руководитель Потребителя на основе приложения 3 Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий. Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя.

На основании чего проводятся замеры?

В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003г. №6, на всех предприятиях должно регулярно проводиться измерение сопротивления изоляции и заземления с использованием специальных методов и оборудования.

Зачем нужно проводить измерение сопротивления изоляции?

Проведение таких замеров позволяет установить степень изношенности изоляции электрических проводов, от которой напрямую зависят потери электрического тока, безопасность электрической системы и возможность ее длительной безаварийной работы.

Зачем нужно проводить измерение сопротивления заземления?

Такой замер проводят с целью проверки его соответствия требованиям нормативных документов (Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)). Чаще всего производится не отдельно, а в комплексе других испытаний, для оценки защитных свойств электрооборудования и электрической системы в целом.

Кем проводятся измерения сопротивления изоляции и заземления?

Замеры проводятся только специалистами электролабораторий, аккредитованных в установленном порядке, имеющими соответствующие допуски и разрешения для осуществления измерительных работ.

Что и как оформляется по результатам проведения измерений?

По результатам проведения испытаний выдается технический отчет и протоколы испытаний, заверенные печатью организации, и принимается решение о пригодности изоляции и (или) ее замене.

Технический отчет хранится вместе с паспортами на электрооборудование (п. 3.6.13. ПТЭЭП).

|  | MIC-1000 Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции Основные характеристики: измерение сопротивления изоляции до 110 ГОм; измерительное напряжение от 50 до 1000 В с шагом 10 В; вычисление коэффициента абсорбции (увлажнённости изоляции) и коэффициента поляризации (степени старения изоляции); запоминание установленных значений измерительного напряжения и интервалов времени; отображение тока утечки, автоматический выбор измерительных диапазонов; автоматическая разрядка ёмкости измеряемого объекта после окончания измерений сопротивления изоляции; проверка целостности цепи; память 990 результатов измерений; высокая точность; передача данных в компьютер. |
| --- | --- |

## Назначение и область применения:

Предназначен для непосредственного измерения сопротивления изоляции кабельных линий, проводов, обмоток трансформаторов, двигателей, других электро- и телекоммуникационных установок. Прибор имеет очень важную функцию: возможность измерять сопротивление изоляции за три временных промежутка и по этим значениям вычислять коэффициенты абсорбции (увлажненности) и поляризации (старения изоляции). Регистрация результатов измерения в памяти прибора и на компьютере позволяет контролировать состояние изоляции с течением времени

|  | MZC-300 Измеритель параметров цепей электропитания зданий Основные характеристики: измерение активного, реактивного и полного сопротивления петли короткого замыкания; вычисление ожидаемого тока короткого замыкания; контроль целостности нулевых защитных проводников; оценка величины сопротивления заземляющего устройства; автокалибровка измерительных проводов, дающая возможность применять провода различной длины; определение угла между векторами силы тока и напряжения в момент короткого замыкания; проведение измерений без отключения источника питания и защит. |
| --- | --- |

## Назначение и область применения:

Прибор производит расчет ожидаемого тока короткого замыкания на основании полного сопротивления петли короткого замыкания. Прибор рекомендован для проведения измерений в электроустановках, сетях зданий, сооружений и промышленных предприятий, в которых погрешность, вызванная пренебрежением реактивным сопротивлением, может иметь существенное значение. На основе показаний прибора по измерению и расчету ожидаемого тока короткого замыкания можно выбрать необходимые номиналы автоматов защитного отключения по каждой цепи электропитания. Прибор позволяет контролировать целостность нулевых защитных проводников, оценивать сопротивление заземляющего устройства.

|  | MRP-120 Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения Основные характеристики: измерение параметров отключения дифференциальных выключателей типа АС (тока и времени отключения УЗО); форма создаваемого тока - синусоидальная; возможность выбора начальной фазы создаваемого дифференциального тока (0 или 180°); измерение параметров отключения дифференциальных выключателей общего и селективного типа с номинальными дифференциальными токами 10, 30, 100, 300 и 500 мА; выбор безопасного напряжения прикосновения в пределах 25 и 50 В, а для выключателей дифференциального тока селективного типа дополнительно 12,5 В; обеспечение защиты от превышения безопасного напряжения во время измерения; измерение напряжения сети; возможность измерения напряжения прикосновения и сопротивления заземляющего устройства без отключения питания; |
| --- | --- |
| MRU-105 Измеритель параметров заземляющих устройств |

|  | Основные характеристики: измерение сопротивления заземляющих устройств трех- и четырехполюсным методами; измерение удельного сопротивления грунта методом Веннера с возможностью выбора расстояния между измерительными электродами; возможность измерения многократных заземляющих устройств без разрыва цепи заземлителей (с применением токоизмерительных клещей); измерение сопротивления двух- и четырехполюсным методами; высокая помехоустойчивость ; высокая точность; память 300 результатов измерений; передача данных в компьютер. |
| --- | --- |

## Назначение и область применения:

Предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта. Благодаря современной конструкции прибор характеризуется хорошими эргономичными показателями и широкими измерительными функциями (в том числе анализ условий, отрицательно влияющих на точность полученных результатов). Прибор MRU-105 укомплектован токоизмерительными клещами для проведения измерений заземляющих устройств без разъединения заземлителей. Уникальная конструкция катушек с измерительными проводами позволяет разматывать провод с сохранением контакта с зондом.

| LXP-1 Люксметр |  |
| --- | --- |

|  | Основные характеристики: Широкий диапазон измерения освещенности Высокая точность и чувствительность Функция фиксирования результата на дисплее измерителя (DATA HOLD) Режим регистратора (с задаваемой частотой дискретизации) Четкий, высококонтрастный дисплей Автоматическая компенсация (AutoZero) Корректировка относительно спектральной световой эффективности Поправочный коэффициент устанавливается автоматически, без дополнительный расчетов (для нестандартных источников света) Фиксирование пиковых значений световых импульсов длительностью от 10 мкс Возможность выбора единиц измерения: Люкс или Фут Кандел FC (FC ≈ 10,764 люкс) Автоматическое отключение питания в случае бездействия прибора (15 минут) Отображение на дисплее максимального и минимального значения за период наблюдения Подсветка дисплея USB интерфейс для подключения к компьютеру |
| --- | --- |

## Назначение и область применения:

Цифровой люксметр — прибор, предназначенный для измерения уровня освещенности (люкс, кандел). LXP-1 — компактный, ручной измеритель с качественной компонентной базой, обеспечивающей высокую точность и стабильность измерения, а также долгий срок эксплуатации измерителя.

|  | Комплект для испытания автоматических выключателей и релейных защит РТ-2048-01 Комплект нагрузочный измерительный с регулятором (на токи 10 - 1000А) Комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока РТ-2048-01, ТУ 4224-001-46964690-2005 (в дальнейшем тексте – Комплект) предназначен для испытания АВ с номинальным током расцепителя от 4 до 80А. Комплект может быть использован при прогрузке трех видов расцепителей: максимального мгновенного действия (электромагнитного), максимального с обратнозависимой выдержкой времени (теплового) и полупроводникового. Комплект представляет собой переносной прибор и состоит из следующих составных частей: блока силового (БС) на базе нагрузочного импульсного трансформатора (НТИ-1), тиристорного блока и встроенного датчика индуктивного (ДИ), а также пульта управления (ПУ). Комплект обеспечивает два режима работы: кратковременный (импульсный) и длительный. Регулирование испытательного тока осуществляется с помощью ПУ, который обеспечивает управление режимами испытания АВ, контроль, вычисление действующего значения и цифровую индикацию силы испытательного тока и времени отключения АВ. Комплект зарегистрирован в Госреестре РФ (сертификат об утверждении типа средств измерения RU.C.34.022.A №44563) и имеет сертификат соответствия №ROCC.RU.ME95.BO9853. |
| --- | --- |

Е6-23 - измеритель сопротивления изоляции, мегаомметр

Мегаомметр Е6-23 предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением, в диапазоне от 1 кОм до 100 ГОм. Мегаомметр может быть использован при производстве, эксплуатации, ремонте и метрологической аттестации электроэнергетического и радиоэлектронного оборудования, а также при производстве кабельной продукции, изоляционных материалов, радиоэлектронных элементов и др.

ЭС0202/1Г Мегаомметр

Предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением.

Мегаомметр ЭСО202/1-Г предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением и могут использоваться во всех отраслях народного хозяйства.

Питание осуществляется от встроенного электромеханического генератора.

## Цифровой универсальный шумомер testo 816-1

Измеритель уровня шума, класс точности 2, с микрофоном - Диапазон измерений +30 ... +130 dB. Идеален для экспертов, которые проводят измерения уровня шума на рабочем месте, в процессе производства, а также фонового шума.